МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОАО “БОБРУЙСКАГРОМАШ”

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Бобруйскагромаш"

__________________ Е.П. Пахилко

"___"______________ 2007 г.

РАЗДАТЧИК-СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВ

РСК-12

“БЕЛМИКС”

Руководство по эксплуатации

РСК-12.00.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

- Устройство и работа кормораздатчика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

- Техническая характеристика кормораздатчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

- Требования безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

- Подготовка кормораздатчика к работе и порядок работы  . . . . . . . . . . . . . 17

- Органы управления и приборы кормораздатчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

- Правила эксплуатации и регулировки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

- Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

- Перечень возможных неисправностей, указания по их устранению              и ремонту кормораздатчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

- Правила хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

- Комплектность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

- Гарантии изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

- Транспортирование . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

- Утилизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Приложение А (перечень подшипников качения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Приложение Б (схема расположения подшипников) . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Приложение В (перечень манжет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Приложение Г (схема расположения манжет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Приложение Д (карта смазки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Приложение Е (схема смазки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Приложение Ж (данные по диагностированию и регулировке) . . . . . . . . . 51

1 Общие сведения

1.1 Настоящее “Руководство по эксплуатации” содержит основные сведения об устройстве, правильном применении,  требованиях  безопасности,  правилах эксплуатации и регулировке, техническом обслуживании, правилах хранения и транспортирования, возможных неисправностях и методах их устранения, комплектности раздатчика-смесителя кормов РСК-12 (далее по тексту – кормораздатчик), а также гарантийных обязательствах изготовителя.

Кормораздатчик предназначен для измельчения, смешивания из нескольких компонентов (корнеклубнеплоды, комбикорма, сено, солома, сенаж и др.), транспортировки и раздачи сбалансированного корма на кормовой стол или в кормушки высотой не более 0,75 м.

Кормораздатчик может применяться во всех зонах земледелия, кроме горных районов.

Кормораздатчик должен агрегатироваться с колесными тракторами тягового класса 1.4, имеющими выводы гидросистемы, пневмопривод тормозов,  ВОМ,  розетку  для подключения светосигнального электрооборудования и тягово-сцепное устройство ТСУ-2 (гидрокрюк) или ТСУ-2В (вилка).

Кормораздатчик предназначен для работы в животноводческих помещениях с шириной проезда не менее 2300 мм и высотой не менее 2550 мм при ширине кормового прохода не менее 2100 мм.

Принятые сокращения:

ВОМ – вал отбора мощности;

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;

ТСУ – тягово-сцепное устройство.

Символы, нанесенные на кормораздатчике, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Символы

| Конфигурация символа | Значение символа | Место нанесения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Стояночный тормоз (стрелка показывает направление вращения рукоятки при затормаживании) Точка поддомкрачивания Точка подъема (строповки) | На левом борту На балке моста с колесами На боковых бортах вверху |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Место смазки консистентным смазочным материалом Место смазки смазочным материалом Заземление Осторожно! Прочие опасности Внимание! Перед началом работ изучите руководство по эксплуатации Направление и скорость вращения вала приема мощности. | На приводе стояночного тормоза, на регулировочных рычагах и кронштейнах тормоза, на крышках ступиц колес, на крышках опор измельчающих шнеков, на переднем борту, на валу привода трансмиссии, на карданной передаче, на опоре дышла На редукторе На правом борту На боковых стенках выгрузного транспортера, на шиберах выгрузных окон, на капоте На переднем борту На капоте спереди |

Конструкция кормораздатчика может иметь отдельные несоответствия с настоящим документом вследствие постоянного совершенствования конструкции.

ПОМНИТЕ, ЧТО ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОРМОРАЗДАТЧИКА – ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗДАЧА СБАЛАНСИРОВАННОЙ КОРМОСМЕСИ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КОМПОНЕНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ) С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ КОРМОВ ЗА СЧЕТ ЛУЧШЕЙ ПОЕДАЕМОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ ЗА СЧЕТ ЛУЧШЕЙ УСВОЯЕМОСТИ КОРМОСМЕСЕЙ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОРАЗДАТЧИКА В КАЧЕСТВЕ СТАЦИОНАРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!

2 Устройство и работа кормораздатчика

2.1 Кормораздатчик (рисунок 1) состоит из бункера 1, шасси 2, выгрузного транспортера 3, выгрузного лотка 4, гидропривода 5, тормозной системы 6, электрооборудования 7, устройства для контроля количества загружаемых компонентов 8, измельчающих шнеков 9 и трансмиссии 10.

2.2 Бункер – сварная конструкция, состоящая из днища, переднего, заднего и боковых бортов. В бункере на четырех опорах расположены два горизонтальных шнека с ножами. Шнеки предназначены для измельчения и смешивания кормовых компонентов и подачи их к выгрузным окнам.

2.3 На переднем борту бункера смонтирована трансмиссия. Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от ВОМ трактора измельчающим шнекам. Трансмиссия состоит из вала с предохранительной муфтой, двухступенчатого планетарного редуктора, цепных передач и натяжных устройств.

На боковых бортах бункера имеются окна для выгрузки готовой кормовой массы в кормушки (транспортером) или на кормовой стол (через лоток).

2.4 Гидропривод предназначен для управления шиберами и выгрузным транспортером. Гидропривод состоит из трубопроводов, рукавов высокого давления, гидроцилиндров, гидромотора, фильтра и обратного клапана.

2.5 Транспортер выгрузной установлен на бункер с правой стороны и предназначен для раздачи корма в кормушки высотой до 0,75 м.

Транспортер состоит из основания, двух цепей, соединенных между собой планками при помощи болтов и гаек, ведущего вала со звездочками, натяжной оси с ведомыми звездочками и натяжными болтами. Привод транспортера осуществляется гидромотором от гидросистемы трактора.

2.6 Лоток выгрузной – представляет собой П-образный желоб, установленный на бункере с левой стороны и предназначен для подачи корма на кормовой стол.

2.7 Электрооборудование смонтировано на днище и состоит из вилки штепсельной, жгута проводов, фонарей задних и освещения номерного знака, световозвращателей (четырех желтых боковых, двух красных задних и двух передних белых).

2.8 Шасси – состоит из остова и моста с колесами. На шасси смонтирована тормозная система и элементы устройства для контроля количества загружаемых компонентов.

2.8.1 Остов – сварная конструкция Т-образной формы, выполненная из бруса и поперечной балки.

Брус представляет собой сварную конструкцию в виде прямоугольной трубы переменной формы. В передней части бруса вмонтирована петля сцепная и закреплена откидная опора.

Поперечная балка П-образной формы, к которой посредством стремянок крепится мост с колесами.

2.8.2 Мост с колесами состоит из балки, на которой установлены колеса с тормозными механизмами.

2.8.3 Тормозная система предназначена для затормаживания кормораздатчика и состоит из стояночного и рабочего тормозов.

Привод рабочего тормоза от пневмосистемы трактора, а стояночного- ручной, механический. Тормоза колодочные.

2.9 Устройство для контроля количества загружаемых компонентов 
(рисунок 2) (в дальнейшем – определитель груза) состоит из трех датчиков 1, системы кабельной связи 2 и индикатора 3.

Питание системы от электрооборудования трактора.

2.10 Схемы гидравлическая, пневматического привода тормозов и электрооборудования представлены на рисунках 3,5 и 6.

2.11 Перечень подшипников качения и схемы их расположения даны в приложениях А и Б, а перечень манжет и схемы их расположения – в приложениях В и Г.

2.12 Схема и таблица смазки представлены в приложениях Д и Е.

2.13 Данные по диагностированию и регулировке представлены в приложении Ж.

2.14 Работа кормораздатчика происходит следующим образом:

- подготовленный к работе кормораздатчик в агрегате с трактором следует к месту загрузки компонентов корма, где с помощью погрузчика происходит загрузка бункера (при этом привод шнеков и устройство для контроля количества загружаемых компонентов должны быть включены);

- загружаемые корма перемешиваются и доизмельчаются шнеками с ножами;

- после загрузки агрегат следует к ферме при включенном приводе шнеков;

- перемешивание кормов должно длиться от 5 до 7 минут после загрузки последнего компонента;

- перед раздачей кормосмеси включается выгрузной транспортер, затем открывается окно на необходимую величину в зависимости от нормы раздачи корма.

После раздачи корма выключаются приводы шнеков, транспортера, закрывается шибер бункера и агрегат следует к месту загрузки.

1 – бункер; 2 – шасси; 3 – транспортер выгрузной; 4 – лоток; 5 – гидропривод; 6 – система тормозная;   7 – электрооборудование;   8 – устройство для контроля количества загружаемых компонентов; 9 – измельчающие шнеки; 10 – трансмиссия

Рисунок 1– Кормораздатчик РСК–12. Общий вид

1 – датчик; 2 – система кабельной связи; 3 – индикатор цифровой; 4 – коробка коммутационная; 5 – вилка

Рисунок 2 – Устройство для контроля количества загружаемых  компонентов.

Ц1,Ц2 – гидроцилиндры шиберов; Ц3 – гидроцилиндр транспортера;

М – гидромотор; Ф – фильтр очистки масла; КО – клапан обратный;

К – кран; У1…У4 – муфта разрывная; ТД – трубопровод дренажный.

Рисунок  3 – Схема гидравлическая

1,2 – рукава высокого давления привода выгрузного транспортера (РВД.12.25.20.1645);  3 – трубопровод дренажный;    4 – хомут  червячный Ø16-27.

Рисунок 4 – Схема подключения трубопровода дренажного

1– головка соединительная; 2 – штуцер; 3 – шланг;

4 – фильтр магистральный;  5,6,7,8 – трубопроводы;

9 – ресивер; 10 – клапан контрольного вывода;

11 – клапан слива конденсата; 12 – воздухораспределитель;

13 – кран ручного растормаживания; 14 – камера тормозная.

Рисунок 5 – Схема пневматического привода тормозов

ХР – вилка штепсельная; НL1 – фонарь задний правый;

HL2 – фонарь освещения номерного знака;

HL3 – фонарь задний левый

Рисунок 6 – Схема электрическая. Световая сигнализация

Рисунок 7 – Место укладки коробки коммутационной

Рисунок 8 – Схема установки коробки коммутационной

3 Техническая характеристика кормораздатчика

3.1 Основные технические характеристики кормораздатчика представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Техническая характеристика

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тип кормораздатчика Грузоподъемность, кг, не более Вместимость кузова, м3 Масса, кг, не более Разгрузка Тип рабочих органов Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина транспортная ширина рабочая ширина по наружным поверхностям шин высота Погрузочная высота, мм, не более Дорожный просвет, мм, не менее Статическая вертикальная нагрузка на ТСУ трактора, кН, не более: ТСУ-2 (гидрокрюк) ТСУ-2В (вилка) Транспортная скорость, км/ч, не более Рабочая скорость, км/ч, не более Сохранность перевозимого груза, % Полнота выгрузки, %, не менее Потребляемая мощность, кВт, не более Пределы подачи корма, кг/п.м. Время смешивания массы в кузове после окончания загрузки, мин | полуприцепной 4300 12±0,5 4500 транспортером в кормушки высотой до 0,75 м или выгрузным лотком на кормовой стол два горизонтальных шнека с ножами 6100 2200 2500 2000 2500 2500 300 14 20 10 6 100 98 50 5-55 5-7 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Качество измельчения кормов: – содержание частиц грубых кормов размером до 50 мм по массе, %, не менее – содержание частиц сочных кормов размером 15 мм по массе, %, не менее – коэффициент вариации, %, не более Неравномерность смешивания кормов, %, не более Неравномерность раздачи кормов по длине кормовой линии, %, не более Невозвратимые потери корма при раздаче Количество обслуживающего персонала Коэффициент готовности, не менее Наработка на отказ II и III групп сложности в часах эксплуатационного времени, ч, не менее Срок службы, лет, не менее Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более Требования к устройству для контроля количества загружаемых компонентов: – нижний предел контроля, кг, не более – верхний предел контроля, кг, не менее – допускаемая погрешность контроля, кг Размеры сцепной петли (DxS) по ГОСТ 13398-82, мм Давление в шинах, МПа | 70 70 20 20 16 не допускаются один тракторист 0,98 115 10 0,08 0,3 16 5 4500 ±5 50+5 х30+2 0,41±0,02 |

4 Требования безопасности

4.1 К работе с кормораздатчиком допускаются трактористы, прошедшие инструктаж по технике безопасности и знающие правила эксплуатации согласно настоящему руководству.

4.2 Подготовку кормораздатчика к работе выполнять согласно указаниям раздела 5.

4.3 Номинальное давление масла в гидросистеме – 16 МПа.

4.4 Частота вращения ВОМ трактора 9 с-1 (1000 мин-1).

4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– агрегатировать кормораздатчик с тракторами типа К-701, Т-150К;

– включать ВОМ и гидросистему трактора, не убедившись, что работа механизмов кормораздатчика никому не угрожает;

– работать при неисправной тормозной системе и электрооборудовании, ненадежном креплении или отсутствии защитных кожухов;

– оставлять кормораздатчик, заторможенный стояночным тормозом на уклоне больше 18%;

– перевозить людей;

– производить  обслуживание  и  ремонт  кормораздатчика  при работающем двигателе трактора, при расторможенном кормораздатчике;

– проводить  ремонтные  работы  внутри  бункера  без  применения переносных лестниц, деревянных настилов, уложенных на шнеки и рукавиц, устойчивых к порезам;

– механизатору покидать место водителя во время работы агрегата;

– приближаться посторонним к агрегату во время его работы;

– находиться над бункером, поскольку возможно падение в бункер, что приведет к тяжелым травмам;

– загружать вручную компоненты корма непосредственно с силосного бурта, сеновалов, лестниц, поскольку возможно падение работника в бункер;

– пробовать рукой кормовые продукты, выгружаемые из бункера транспортером или через выгрузной лоток;

– при мойке кормораздатчика направлять струю воды на определитель количества груза;

– выполнять крутые повороты (более 200) с включенным ВОМ трактора;

4.6 В процессе эксплуатации кормораздатчика необходимо ежесменно следить за состоянием соединения бункера с шасси и сцепной петли с дышлом.

Предельно допустимый минимальный размер рабочей части сцепной петли при износе в процессе эксплуатации – 20 мм в любой плоскости.

4.7 ВНИМАНИЕ! Работа агрегата со скоростью движения более 10 км/ч не допускается. При эксплуатации кормораздатчика соблюдайте правила пожарной безопасности, установленные для животноводческих помещений, при необходимости пользуйтесь средствами пожаротушения ЭС и кормораздатчика.

5 Подготовка кормораздатчика к работе и порядок работы

5.1 Перед вводом кормораздатчика в эксплуатацию:

- произвести внешний осмотр, установку и крепление всех составных частей, обратить особое внимание на крепление бункера, ходовой системы, сцепной петли дышла, редуктора, трансмиссии, выгрузного транспортера. Ослабленные соединения подтянуть;

- довести давление в шинах до (0,41±0,02) МПа;

- установить электрооборудование;

- открыть крышки ступиц колес и убедиться в наличии смазки, проверить наличие масла в редукторе;

- проверить натяжение цепей трансмиссии (цепи должны быть натянуты);

- установить на кормораздатчике огнетушитель (на правой стороне) и лопату (спереди над капотом).

5.2 Последовательность агрегатирования:

- соединить гидрокрюк трактора со сцепной петлей;

- страховочные тросы закрепить на тракторе;

- проверить длину карданного вала, при необходимости произвести подгонку длины карданного вала согласно пункту 7.4.4.

- соединить карданный вал с ВОМ трактора (крайние вилки должны находиться в одной плоскости);

- шланг тормозной магистрали соединить с пневмосистемой трактора;

- подсоединить гидропривод кормораздатчика к гидросистеме трактора через разрывные (быстросъемные) муфты;

- подсоединить дренажный трубопровод 3 и закрепить, как показано на рисунке 4;

- при подготовке к агрегатированию кормораздатчика, отправленного изготовителем необходимо:

1) извлечь коробку соединительную с места укладки (смотри рисунок 7);

2) установить коробку соединительную на кронштейн в нижней правой части бункера, как показано на рисунке 8;

3) установить частоту вращения ВОМ – 16,6с-1 (1000 мин-1).

5.3 Проверить работоспособность всех механизмов в течении 5 минут на холостых оборотах двигателя и, при необходимости, долить масло в гидробак трактора.

5.4 Произвести обкатку кормораздатчика под нагрузкой в течении одной смены, загрузив в начале от 1,5 до 2,2 т груза и увеличивая постепенно до номинальной к концу обкатки. После обкатки рекомендуется заменить масло в редукторе.

5.5 Порядок работы

5.5.1 Подать агрегат на погрузочную площадку.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломок кормораздатчика, перед загрузкой компонентов корма, необходимо включить ВОМ трактора. Шибера выгрузочных окон должны быть закрыты.

5.5.2 Последовательность загрузки компонентов согласно 7.2.

5.5.3 После загрузки последнего компонента процесс смешивания должен длиться от 5 до 7 мин, пока смесь не станет однородной. Более длительный процесс смешивания приводит к повышению энергозатрат и износу деталей и механизмов кормораздатчика, ухудшению качества кормосмеси.

Далее агрегат следует к месту раздачи корма. При раздаче корма в кормушки включить выгрузной транспортер и открыть шибер выгрузного окна.

ВНИМАНИЕ! Во избежание заклинивания выгрузного транспортера и вывода из строя гидромотора, шибер окна открывать только после включения транспортера.

При раздаче корма на кормовой стол откинуть выгрузной лоток и открыть шибер.

6 Органы управления и приборы кормораздатчика

6.1 Управление органами кормораздатчика, кроме стояночного тормоза, осуществляется из кабины трактора.

6.2 Привод выгрузного транспортера, открытие и закрытие шиберов выгрузных окон осуществляется от гидросистемы трактора.

6.3 Привод измельчающе-смешивающих шнеков осуществляется от ВОМ трактора. Включение и выключение ВОМ – из кабины трактора.

6.4 Пневмопривод тормозов подключен к пневмоприводу трактора и управляется совместно с тормозами трактора.

6.5 Управление стояночным тормозом производится с помощью рукоятки привода, установленного в передней части бункера слева.

6.6 Количество загружаемых компонентов в бункер определяется по показаниям индикатора определителя груза, наблюдаемых из кабины трактора.

7 Правила эксплуатации и регулировки

7.1 Произвести подготовку кормораздатчика согласно разделу 5.

7.2 Рекомендуемая последовательность загрузки компонентов корма в кормораздатчик: корнеклубнеплоды; мучнистые, прессованные и сыпучие комбикорма; сено, солома; жидкие компоненты; силос, сенаж.

При загрузке только сена (соломы) сенажа и силоса, вначале необходимо загрузить часть сенажа (силоса), затем сено (солому) и оставшуюся часть сенажа (силоса).

ВНИМАНИЕ! Для качественного измельчения загружайте солому и сено влажностью не более 18%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  загружать  в  бункер  прессованное  сено  и  солому  без предварительной размотки и проверки отсутствия в них посторонних предметов (камней, металлических включений и т.п.), для чего рулоны и тюки необходимо размотать, удалив предварительно шпагат (сетку).

ВНИМАНИЕ! Процесс измельчения корнеклубнеплодов производить от 15 до 20 мин,  пока количество  частиц размером  более 15 мм не станет менее 30% от общего количества.

Запрещается загрузка грязных корнеклубнеплодов. После загрузки сена и соломы обороты двигателя трактора необходимо уменьшить.

Состав и количество кормового рациона задается специалистом по питанию в зависимости от типа производства (молочное или мясное) и от биологического цикла животных.

7.3 При отрицательной температуре окружающей среды, во время перерывов в работе машину хранить в помещении с температурой свыше 0 0С, перед разгрузкой кормосмеси необходимо прогреть гидросистему выгрузного транспортера при закрытом шибере в течение (2-3) минут (при движении к животноводческому помещению).

7.4 Содержание и порядок регулировочных работ

7.4.1 Натяжение цепей выгрузного транспортера осуществляйте перемещением ведомого вала при помощи натяжных  болтов  крутящим  моментом      50 Н.м. Перетяжка цепей транспортера вызывает ускоренный износ цепей и звездочек.

7.4.2 В процессе эксплуатации, а также при появлении заметного осевого люфта, проверить правильность регулировки подшипников колес кормораздатчика.

Подшипники ступиц колес регулировать в следующем порядке:

- установить домкрат под балкой моста в обозначенном месте и приподнять ось колеса;

- отвернуть болты 1 (рисунок 9) и снять крышку 2 ступицы;

- отогнуть стопорную шайбу 4 и отвернуть наружную гайку 3;

- снять стопорную шайбу 4 и замочную шайбу 5;

- проверить легкость вращения колеса и в случае тугого вращения устранить причину;

- затянуть гайку 6, при этом одновременно с затяжкой поворачивать колесо в обоих направлениях до тугого вращения, тогда ролики подшипников правильно разместятся относительно колец;

- отпустить гайку 6 на 1/6 оборота и сильным толчком руки провернуть колесо так, чтобы оно сделало несколько оборотов (колесо должно вращаться свободно без заметного осевого люфта);

- установить шайбы 4 и 5, затянуть наружную гайку 3;

- загнуть стопорную шайбу 4 на грани наружной гайки 3;

- установить прокладку 7 и крышку 2 ступицы;

- проверить правильность регулировки подшипников ступицы при движении, при этом температура нагрева ступицы не должна превышать 60 0С (при проверке на ощупь рука не выдерживает длительного прикосновения). Если нагрев значительный, то необходима повторная регулировка.

7.4.3 В отрегулированных тормозах ход штока тормозных камер должен быть от 25 до 40 мм. При увеличении хода штока тормоза должны быть отрегулированы. При этом разница в ходе штоков тормозных камер не должна превышать 8 мм.

Колесо при этом в расторможенном состоянии должно проворачиваться от усилия руки.

При регулировке тормозов стояночный  тормоз должен быть расторможен.

Регулировку тормозов производить в следующем порядке:

- поднять домкратом ось колеса;

- проверить наличие осевого люфта подшипников колеса и при необходимости отрегулировать подшипники колес согласно 7.4.2;

- расстопорить ось червяка 4 (рисунок 10) рычага регулировочного 2, отвернув винт стопорный 3;

- завернуть червяк регулировочного рычага до упора, затем повернуть его в обратную сторону на 1/2 оборота. Обеспечив ход штока тормозной камеры от 25 до 40 мм;

- застопорить ось червяка 4.

После регулировки тормозов проверить торможение колес.

В случае необходимости провести дополнительную регулировку.

1 – болт; 2 – крышка; 3 – наружная гайка; 4 –  стопорная шайба; 5 – замочная шайба; 6 – гайка; 7 – прокладка; 8, 9 – подшипники; 10 – манжета.

Рисунок 9 – Ступица колеса

1 – колесо в сборе; 2 – рычаг регулировочный; 3 – винт стопорный; 4 – ось червяка; 5 – камера тормозная.

Рисунок 10 – Схема регулировки тормозов

7.4.4  Подгонку длины карданного вала осуществлять в следующем порядке:

- раздвинуть карданный вал и половину с длинной защитной воронкой надеть  на    приводной вал машины, а другую на ВОМ трактора;

- установить машину в рабочее положение. Обе половины карданного вала расположить рядом друг с другом и проверить длину при прямом и повернутом положении трактора;

- учесть максимальную рабочую длину (L2). Следует стремится к возможно большему перекрытию. Карданный вал во время работы допускается раздвигать лишь на расстояние равное половине перекрытия раздвижных профилей (L1) в сдвинутом состоянии(L). В максимально сдвинутом положении половины карданного вала не должны упираться в друг друга. Должно еще оставаться свободное расстояние раздвижения     (a) =40мм.

- равномерно укоротить наружную и внутреннюю защитные трубы. Внутренний и наружный раздвижные профили укоротить на такую же длину что и защитные трубы;

- после обрезки следует закруглить кромки и тщательно убрать стружку;

Рисунок 12  - подгонка длины карданного вала

8 Техническое обслуживание

8.1 Для нормальной работы кормораздатчика, а также для обеспечения его сохранности и долговечности, необходимо постоянное наблюдение за состоянием узлов и их регулировка, регулярная смазка, своевременная замена изношенных деталей и подтяжка крепежа.

8.2 Все виды ремонтных работ и операций технического обслуживания внутри бункера должны проводиться в мастерской или в пунктах технического обслуживания с особой осторожностью и с применением переносных лестниц и деревянных настилов, при этом кормораздатчик должен быть заторможен стояночным тормозом и отцеплен от трактора. Работы должны проводиться в рукавицах, устойчивых к порезам.

8.3 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Виды и периодичность технического обслуживания

| Вид технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) Техническое обслуживание при хранении: – подготовка к межсменному хранению – подготовка к кратковременному хранению – подготовка к длительному хранению – в период хранения – при снятии с хранения | Ежедневно перед началом работы 120 ч работы Перед началом работы Непосредственно после окончания работы Непосредственно после окончания работы Не позднее 10 дней после окончания работы В закрытых помещениях – один раз в два месяца, на открытых площадках и под навесом – один раз в месяц Перед началом сезона работы |

8.4 Содержание  технического  обслуживания  при  проведении эксплуатационной обкатки аналогично ЕТО.

Содержание технического обслуживания по окончании эксплуатационной обкатки аналогично ТО-1.

Содержание технического обслуживания перед началом сезона работы (ТО-Э) аналогично ТО-1.

8.5 Перечень  работ,  выполняемых  по  каждому  виду  технического обслуживания, приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Порядок технического обслуживания

| Содержание работы и метод её проведения | Техническое требование | Прибор, инструмент, приспособление, материал для выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке |
| 1 Осмотром проверить комплектность машины, техническое состояние, а также крепление бункера, колес, оси колес, дышла, сцепной петли, редуктора, опор шнеков. Ослабленные соединения подтянуть 2 Проверить натяжение цепей транспортеров и приводных цепей шнеков 3 Проверить уровень масла в редукторе и, при необходимости долить 4 Проверить избыточное давление в шинах и, при необходимости, довести до нормы 5 Проверить герметичность соединений пневматической и гидравлической систем 6 Проверить наличие смазки в подшипниках ступиц колес 7 Проверить люфт колес (при наличии люфта отрегулировать подшипники согласно 7.4.2) 8 Проверить работоспособность электрооборудования 9 Проверить ход штоков тормозных камер и, при необходимости отрегулировать согласно 7.4.3 | Излом и ослабление креплений не допускается. Оси должны быть зашплинтованы. Перекос и изгиб скребков транспортера не допускается Эксплуатация ослабленных цепей, деформированных скребков не допускается Уровень масла должен доходить до контрольного отверстия Давление должно быть (0,410,02) МПа Утечка воздуха и масла в соединениях не допускается Отсутствие смазки не допускается Люфт колес не допускается Приборы должны работать Ход штоков тормозных камер от 25 до 40 мм | Инструмент комплекта ЗИП То же Ключ 2224 ГОСТ 2839-80 Манометр шинный ГОСТ 9921-81 Визуально и на слух Ключ 1213 ГОСТ 2839-80 Ключ 1213 ГОСТ 2839-80 Инструмент комплекта ЗИП Визуально Линейка-150 ГОСТ 427-75 Ключи 1213, 1719 ГОСТ 2839-80 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 Проверить работоспособность пневмотормозов на ходу плавным нажатием на тормозную педаль трактора 11 Слить конденсат из воздушного баллона пневмопривода тормозов 12 Произведите смазку кормораздатчика согласно схеме (приложение Е) | Торможение должно нарастать плавно без толчков. Оба колеса должны затормаживаться одновременно Наличие конденсата не допускается Отсутствие смазки не допускается | Ключи 1213, 2224 ГОСТ 2839-80, ЗИП трактора |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить машину от грязи остатков технологического материала световозвращатели и фонари 2 Осмотром проверить комплектность кормораздатчика, техническое состояние, крепление колес, оси колес, дышла, сцепной петли, страховочных тросов, редуктора 3 Проверить герметичность соединений пневматической и гидравлической систем. При необходимости затянуть прослабленные места 4 Проверить работоспособность пневмопривода тормозов на ходу плавным нажатием на тормозную педаль трактора 5 Проверить работоспособность электрооборудования 6 По окончании смены слить конденсат из воздушного баллона пневмопривода тормозов | Излом и ослабление креплений не допускается. Оси должны быть зашплинтованы Утечка воздуха и масла не допускается Торможение кормораздатчика должно нарастать плавно, без толчков, оба колеса должны затормаживаться одновременно Приборы освещения и сигнализации должны работать Наличие конденсата не допускается | Инструмент комплекта ЗИП Визуально и на слух. Инструмент комплекта ЗИП Визуально |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание ТО-1 |
| 1 Выполнить все операции ЕТО 2 Проверить ход штока тормозных камер и, при необходимости отрегулировать 3 Проверить натяжение цепей транспортера и привода шнеков и, при необходимости подтянуть 4 Проверить избыточное давление в шинах и, при необходимости, довести до нормы 5 Проверить люфт колес (при наличие люфта отрегулировать подшипники ступиц колес согласно 7.4.2). 6 Провести смазку кормораздатчика согласно схеме (приложение Е) 7 При переходе на осенне-зимнюю и весенне-летнюю эксплуатацию продуть сжатым воздухом фильтрующий элемент магистрального фильтра пневмопривода тормозов 8 После срабатывания индикатора загрязненности фильтра гидропривода отвернуть стакан (при давлении “0”!) и заменить фильтрующий элемент | Ход штоков тормозных камер от 25 до 40 мм Эксплуатация ослабленных цепей не допускается Давление должно быть (0,410,02) МПа Люфт колес не допускается Отсутствие смазки не допускается Работа на загрязненном фильтре не допускается | Линейка 150 ГОСТ 427-75. Инструмент комплекта ЗИП Ключ 2224 ГОСТ 2839-80 Манометр шинный ГОСТ 9921-81 Ключ 1213 ГОСТ 2839-80 Инструмент комплекта ЗИП Ключ 1213, 2224 ГОСТ 2839-80 Комплект ЗИП |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание при межсменном хранении I При подготовке к хранению |
| 1 Выполнить все операции технического обслуживания ЕТО |  |  |
| II При снятии с хранения |
| 1 Выполнить все операции технического обслуживания ЕТО |  |  |
| Техническое обслуживание при кратковременном хранении I При подготовке к хранению |
| 1 Очистить кормораздатчик от грязи и остатков технологического материала. Восстановить поврежденную окраску 2 Доставить кормораздатчик на закрепленное место хранения 3 Смазать антикоррозионной смазкой шлицевые поверхности карданной передачи, цепные передачи и резьбовые поверхности регулировочных механизмов 4 Установить кормораздатчик комплектно без снятия с него сборочных единиц и деталей 5 Проверить избыточное давление в шинах и, при необходимости довести до нормы | Давление должно быть (0,410,02) МПа | Шкурка Д 2 725х20 УГ 63С 40-Н/25-П ГОСТ 13344-79 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 или солидол С ГОСТ 4366-76 Манометр шинный ГОСТ 9921-81 |
| II При снятии с хранения |
| 1 Удалить консервационную смазку 2 Выполнить все операции технического обслуживания ТО-1 |  | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Ветошь обтирочная |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание при длительном хранении I При подготовке к хранению |
| 1 Очистить кормораздатчик от грязи и остатков технологического материала 2 Доставить кормораздатчик на закрепленное место хранения 3 Восстановить поврежденную окраску 4 Смазать антикоррозионной смазкой шлицевые поверхности карданного вала, резьбовые поверхности регулировочных механизмов, звездочки 5 Снять карданную передачу и сдать на склад 6 Снять и промыть рукава высокого давления и гибкие шланги тормозной системы в теплой воде, просушить и хранить в сухом помещении. Отверстия рукавов, трубопроводов, гидроцилиндров заглушить заглушками 7 Снять электрооборудование и хранить в сухом помещении 8 Снять втулочно-роликовые цепи. Промыть лабомидом и проварить в течение 20 минут в горячем (80-90) 0С масле | Хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25 0С, не допускать попадания на рукава ультрафиолетовых лучей | Шкурка Д 2 725х20 УГ 63С 40-Н/25-П ГОСТ 13344-79 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 Комплект ЗИП Ключ 1012 ГОСТ 2839-80 Отвертка ГОСТ 17199-88 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 Покрыть битумом рабочие поверхности измельчающих шнеков, скребки транспортера 10 Снять индикатор определителя груза и хранить в сухом помещении. Штекеры разъемов заизолировать от попадания влаги и грязи 11 Установить кормораздатчик на подставки (рисунок 11), понизив избыточное давление в шинах до 0,1 МПа 12 Покрыть поверхности шин, рукава высокого давления гидросистемы защитным составом |  | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 Ключ 1012 ГОСТ 2839-80 Микровосковой состав на водной основе ЗВВД-13 |
| II В период хранения |
| 1 Проверить правильность установки кормораздатчика на подставках 2 Проверить комплектность кормораздатчика 3 Проверить состояние антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, отсутствие коррозии) 4 Проверить надежность герметизации пневмогидросистемы (состояние заглушек и плотность их прилегания) 5 Проверить давление воздуха в шинах | Перекосы не допускаются Отсутствие покрытий не допускается Отсутствие заглушек не допускается Давление должно быть 0,1 МПа | Визуально Визуально Визуально Визуально Манометр шинный ГОСТ 9921-81 |
| III При снятии с хранения |
| 1 Произвести подкачку шин воздухом 2 Снять кормораздатчик с подставок | Давление должно быть (0,410,02) МПа. |  |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 Удалить консервационную смазку 4 Снять герметирующие заглушки 5 Установить на кормораздатчик снятые узлы и детали 6 Выполнить все операции технического обслуживания ТО-I |  | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 Ветошь обтирочная Комплект ЗИП |

8.6 При проведении технического обслуживания и при снятии с хранения произвести смазку кормораздатчика в соответствии со схемой (приложение Е) и картой смазки (приложение Д).

9 Перечень возможных неисправностей, указания по их устранению и ремонту кормораздатчика

9.1 Перечень возможных неисправностей кормораздатчика, указания по их устранению изложены в таблице 5.

Таблица 5 – Возможные неисправности кормораздатчика и указания по их устранению

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможная причина | Указание по устранению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указание по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 При включении ВОМ трактора не работают шнеки 2 При работе шнеков под нагрузкой происходит перескакивание цепей привода шнеков (особенно при загрузке сена) 3 При включении рукоятки гидрораспределителя не работает выгрузной транспортер (наблюдается визуально из кабины трактора) | Срезан болт срезной предохранительной муфты карданного вала Ослаблена натяжка цепей 1 Выход из строя гидромотора 2 Разрушение шлицевой муфты соединения гидромотора с ведущим валом | Проверить предохранительную муфту карданного вала Открыть ограждение и проверить состояние цепей Снять гидромотор Проверить работу на стенде Снять гидромотор Осмотреть шлицевую муфту | Заменить болт срезной. При заклинивании шнеков провернуть их в обратном направлении путем включения зависимого привода ВОМ трактора и подачи агрегата назад на (3-4) м. Устранить посторонние предметы из кузова Натянуть цепи привода шнеков с соблюдением схемы установки шнеков (Приложение Ж) Заменить гидромотор Заменить шлицевую муфту |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 При переводе в транспортное положение транспортер работает в обратную сторону 5 Течь масла из гидроцилиндров 6 Притормаживание колес (трудное вращение, шум, перегрев ступицы, барабана, дым) 7 Недостаточное торможение кормораздатчика 8 Не работают фонари | 1 Засорился обратный клапан 2 Обратный клапан вышел из строя. Выход из строя уплотнительных колец и манжет 1 Заедание разжимного кулака в подшипниках скольжения 2 Разрушение подшипников ступицы колес 1 Утечка воздуха 2 Разрегулирование тормоза 1 Перегорели лампочки 2 Обрыв провода или плохой контакт | Снять обратный клапан, разобрать и промыть Нажав на педаль тормоза трактора, убедиться в заедании кулака Открыть крышку ступицы или снять ступицу с цапфы и убедиться в разрушении подшипников На слух определить место утечки Визуально определить перегоревшую лампочку | Установить клапан на место Заменить или отремонтировать обратный клапан. Заменить уплотнительные кольца, манжеты Смазать подшипники Заменить подшипники и отрегулировать их согласно 7.4.2 Подтянуть соединение до устранения утечки Отрегулировать тормоза согласно 7.4.3 Заменить лампочку Устранить обрыв и зачистить контакт |

9.2 Указания по ремонту кормораздатчика у потребителя приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Указания по устранению отказов и ремонту

| Характер отказа, внешнее проявление | Указание по ремонту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Трещины сварных швов и элементов конструкции | Трещины сварных швов заварить электродуговой сваркой. Трещины основного металла конструкции заварить путем наложения накладок с размерами, превышающими размеры трещин на (20-30) мм |

Окончание таблицы 6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2 Подтекание рабочей жидкости в гидроприводе, разрывы рукавов высокого давления 3 Разрушение подшипников 4 Обрыв проводов электрооборудования 5 Разрушение электроосветительной аппаратуры 6 Износ сцепной петли более чем указано в разделе 4 | Заменить рукава высокого давления, уплотнительные кольца в соединениях, манжеты в гидроцилиндрах или гидроцилиндры в сборе Заменить на новые согласно перечню подшипников (приложение А) Соединить при помощи пайки с последующей изоляцией места пайки Заменить на аналогичные изделия Замена на петлю, изготовленную на предприятии-изготовителе машины |

9.3 Ремонт кормораздатчиков, имеющие нижеперечисленные отказы и износ, следует выполнять на предприятии-изготовителе или специализированных предприятиях:

- трещины и разрывы основного металла на шасси и оси с колесами;

- износ и разрушение тормозных механизмов ходовой системы и пневмопривода тормозов, в результате чего не обеспечивается торможение кормораздатчика.

10 Правила хранения

10.1 Правильное хранение кормораздатчика обеспечивает его сохранность, предупреждает разрушение и повреждение, способствует сокращению затрат на техническое обслуживание, ремонт и увеличивает срок службы.

При организации хранения и консервации необходимо строго соблюдать ГОСТ 7751-85 “Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения”.

Кормораздатчик должен храниться в закрытом помещении или под навесом.

Не допускается хранение кормораздатчика на открытых площадках.

Подготовка кормораздатчика к хранению производится сразу после окончания работ.

Кормораздатчик может ставиться на межсменное, кратковременное или длительное хранение.

10.2 Межсменным считается хранение продолжительностью нерабочего периода до 10 дней.

На межсменное хранение кормораздатчик ставится после проведения ежесменного технического обслуживания (ЕТО).

10.3 Кратковременным считается хранение продолжительностью нерабочего периода от 10 дней до двух месяцев.

Подготовку кормораздатчика к кратковременному хранению производить в соответствии с требованиями таблицы 4.

10.4 Длительным считается хранение, если перерыв в использовании кормораздатчика более двух месяцев.

Подготовку кормораздатчика к длительному хранению производить в соответствии с требованиями таблицы 4.

Для длительного хранения кормораздатчик должен быть законсервирован согласно ГОСТ 7751-85 и установлен на подставке в соответствии со схемой рисунок 11.

Рисунок 11 – Схема установки кормораздатчика на хранение

11 Комплектность

11.1 Кормораздатчик поставляется потребителю в собранном виде со снятыми составными частями, запасными частями, инструментом и технической документацией, в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Комплектность

| Обозначение | Наименование сборочной единицы или детали | Кол. | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РСК-12.00.00.000 РСК-12.02.01.401 РСК-12.02.01.402 РСК-12.27.00.000 КР-10.15.01.458-01 РСК-12.03.10.000 РСК-12.06.01.000 РСК-12.14.02.000 КР-10.08.05.000 ПРТ-10.13.618 РЖТ 13.00.001 086СТ-509 887А-3724039 | Раздатчик смеситель кормов Комплект запасных частей Нож Нож Болт срезной или болт М8-6gх70.88.019 ГОСТ 7798-70 Скребок Болт М10х35.56.019 ГОСТ 7802-81 Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Кольцо 017-021-25-2-4 ГОСТ 18829-73 Комплект ЗИП (гидрораспределителя)* Комплект ЗИП (фильтра) Комплект снятых частей Пульт управления* Жгут проводов Блок управления** Трубопровод дренажный Переходник Втулка Шайба Колпак защитный штепсельной вилки | 1 20 2 5 2 20 20 20 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 | №1 №2 №2 №2 №1 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №3 №3 №2 №2 №3 №2 №2 | Без упаковки Укладывается в ящик То же -//- Без упаковки Увязан за скребок транспортера Укладывается в ящик То же -//- -//- -//- -//- Укладывается в ящик То же -//- -//- -//- -//- -//- Укладывается в ящик при отсутствии на вилке |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вал карданный 2007/800/КН/70.27-8Т(R50M8)*** Рукав высокого давления армированный РВД.12.25.20.1645 ТУ РБ 700091832.014-2003 Шланг 105.069.46.000-02 У1 ТУ 23.7.086-025-91 Головка соединительная В 105.069.51.000 ТУ 23.118.343-93 Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 18829-73 | 1 4**** 1 1 1 | №1 №2 №2 №2 №2 | Без упаковки Устанавливается под капотом Укладывается в ящик. L=1645мм Укладывается в ящик. L=2000мм Укладывается в ящик То же |
|  | Муфта разрывная Н036.50.000*** ТУ У 37.00235814-005-95 или Клапан запорного устройства Ø 12 левый 3057-4616 330А ТУ 23.1.81-81 совместно с Клапаном запорного устройства Ø 12 правым 3057-4616 350А ТУ 23.1.81-81 Хомут червячный Ø16-27 Вилка типа 12N ГОСТ 9200-2006 Фонарь освещения номерного знака ФП-131А ГОСТ 6964-72 или Фонарь освещения заднего номерного знака 112.00.005-01 ТУ РБ 600124825.027-2002 Световозвращатель ФП 315 ТУ 37.003.079-80 или Световозвращатель 3222.3731 ТУ РБ 05882559.008-95 Световозвращатель ФП 316 ТУ 37.003.079-80 или Световозвращатель 3212.3731 ТУ РБ 05882559.008-95 Световозвращатель ФП 401 ТУ 37.003.079-80 или Световозвращатель 3232.3731 ТУ РБ 05882559.008-95 | 4 1 1 1 2 4 2 | №2 №2 №3 №3 №3 №3 №3 | То же -//- -//- -//- -//- -//- -//- |

Продолжение таблицы 7

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н 086СХ-801 Н 129.00.808 ПРП 00.090 РСК-12.00.00.000 РЭ РСК-12.00.00.000 ПС | Фонарь задний многофункциональный 7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002 Винт ВМ6-6gx20.56.019 ГОСТ 17473-80 Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба А.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 Комплект инструмента и принадлежностей Ключ торцовый 32 Ключ трубчатый В 104 Ключ 7811-0423 ГОСТ 16984-79 Чистик Комплект технической документации Руководство по эксплуатации Паспорт (с гарантийным талоном) | 2 20 21 21 17 1 1 1 1 1 1 | №3 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 | Укладывается в ящик То же -//- -//- -//- Укладывается в ящик То же -//- -//- Выдается на руки потребителю То же |
| * При установке на кормораздатчик гидрораспределителя ** Допускается замена на ИН 4.005 А (МЕТРОН) с кабелем питания *** Допускается применение других устройств с аналогичными параметрами **** 2 шт. допускается замена на РВД.08.21.20.1645 ТУ РБ 700091832.014-2003 |

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ РБ 700067572,003-2002 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и “Руководством по эксплуатации”.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

12.3 Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня получения потребителем.

12.4 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Постановлением Кабинета Министров РБ “Положение о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования” от 8.11.95 № 617 и постановлением Совета Министров РБ от 27.03.98 № 485.

12.5 При поставке кормораздатчиков в Российскую Федерацию претензии по качеству должны предъявляться согласно Положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами: от 09.01.96 №2-ФЗ “О защите прав потребителя”, от 27.12.2002 №184-ФЗ “О техническом регулировании” с изменениями от 09.05.2005,  от 29.10.98 №164-ФЗ “О лизинге” с изменениями от 29.01.2002,  кроме случаев оговоренных взаимным соглашением сторон, “Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период”. При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления кормораздатчика к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение пяти дней после поступления.

13 Транспортирование

13.1 Кормораздатчик транспортируется в собранном виде железнодорожным или автомобильным транспортом.

На небольшие расстояния (до 30 км) допускается транспортирование трактором тягового класса 1,4 со скоростью не более 10 км/ч.

13.2 Погрузку и выгрузку кормораздатчика рекомендуется производить грузоподъемными средствами с грузозахватными приспособлениями, исключающие повреждение кормораздатчика, согласно ГОСТ 12.3.002-76,          ГОСТ 12.3.009-76.

Схема строповки кормораздатчика показана на рисунке 12.

13.3 Крепление кормораздатчика к железнодорожной платформе производится в соответствии с “Техническими условиями погрузки и крепления грузов” (Глава 7 “Размещение и крепление машин на колесном ходу”).

Рисунок 12 – Схема строповки кормораздатчика

14 Утилизация

14.1 Резинотехнические изделия демонтировать и сдать на соответствующую переработку или склад запчастей.

14.2 Масло из редуктора и гидросистемы слить для дальнейшего использования по назначению.

14.3 Произвести демонтаж сборочных единиц, механизмов и деталей кормораздатчика.

14.4 Бункер кормораздатчика демонтировать с применением газосварочного оборудования.

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Таблица  А.1

| Номер позиции на схеме расположения подшипников | Тип подшипника | Место установки | Количество подшипников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на сборочную единицу | на изделие в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Радиальный игольчатый подшипник 804805 ТУ 37.006.065-74 | Шарниры карданных передач | 4 | 8 |
| 2 | Шариковый радиальный однорядный с защитными шайбами подшипник 1580209 ТУ37.006.084-77 | Опоры ведущего вала транспортера | 2 | 2 |
| 3 | Шариковый радиальный однорядный с уплотнениями подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | Звездочка ведомого вала транспортера | 2 | 4 |
| 4 | Роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник 53618 ГОСТ 24696-81 | Тихоходный вал редуктора | 1 | 1 |
| 5 | Шариковый радиальный однорядный подшипник 220 ГОСТ 8338-75 | Тихоходный вал редуктора | 1 | 1 |
| 6 | Роликовый радиальный игольчатый однорядный подшипник 4074107 ГОСТ 4657-82 | Сателлит первой ступени редуктора | 1 | 3 |
| 7 | Роликовый радиальный игольчатый однорядный подшипник 4074107 ГОСТ 4657-82 | Сателлит второй ступени редуктора | 2 | 6 |

Окончание таблицы  А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Шариковый радиальный однорядный подшипник 409 ГОСТ 8338-75 | Быстроходный вал редуктора | 2 | 2 |
| 9 | Шариковый радиальный однорядный с уплотнениями подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | Муфта предохранительная | 2 | 2 |
| 10 | Шариковый радиальный однорядный с уплотнениями подшипник 180308 ГОСТ 8882-75 | Звездочка натяжного устройства | 1 | 2 |
| 11 | Роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник 3517 ГОСТ 5721-75 | Передняя опора измельчающего шнека | 1 | 2 |
| 12 | Роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник 3514 ГОСТ 5721-75 | Задняя опора измельчающего шнека | 1 | 2 |
| 13 | Роликовый конический однорядный подшипник 7515 ТУ37.006.162-89 | Колесо | 1 | 2 |
| 14 | Роликовый конический однорядный подшипник 7516 ТУ37.006.162-89 | Колесо | 1 | 2 |

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ МАНЖЕТ

Таблица В.1

| Номер позиции на схеме | Тип манжет | Место установки | Количество манжет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на сборочную единицу | на изделие в целом |
| 1 2 3 4 5 | Манжеты ГОСТ 8752-79 1.1-75х100-1 1.1-95х120-1 1.2-45х65-1 1.2-100х125-1 1.2-95х120-1 | Задняя опора измельчающего шнека Передняя опора измельчающего шнека Опора быстроходного вала редуктора Опора тихоходного вала редуктора Ступица колеса | 1 2 1 1 1 | 2 4 1 1 2 |

Приложение Д

КАРТА СМАЗКИ

Таблица Д.1

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точки смазки | Кол. сборочных единиц в изделии, шт. | Наименование и обозначение марки ГСМ | Масса ГСМ заправляемого в изделие при смене, кг | Перио-дичность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | дублирующее |  |  |
| 1 | Редуктор | 1 | ТАп-15В ГОСТ 23652-79 | ТСп-15К ГОСТ 23652-79 | 9 | 360 ч |
| 2 | Цепь втулочно- роликовая | 4 | ТАп-15В ГОСТ 23652-79 | ТСп-15К ГОСТ 23652-79 | 0,3 | 60 ч |
| 3 | Болт натяжения транспортера | 2 | ТАп-15В ГОСТ 23652-79 | ТСп-15К ГОСТ 23652-79 | 0,03 | 240 ч |
| 4 | Подшипники ступицы колеса | 2 | Литол–24 ГОСТ 21150-87 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,6 | один раз в год |
| 5 | Подшипники измельчающего шнека | 2 | Литол–24 ГОСТ 21150-87 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,6 | 120 ч |
| 6 | Телескопическое соединение карданной передачи | 1 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,05* | 60 ч |
| 7 | Пластмассовые подшипники кожухов карданной передачи | 2 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,05* | Еже-сменно* |
| 8 | Привод стояночного тормоза | 1 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,05 | Сезонная |
| 9 | Опора дышла | 1 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,05 | Сезонная |
| 10 | Вал разжимного кулака тормоза | 2 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,05 | Сезонная |
| 11 | Червячная пара регулировочного рычага тормоза | 2 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 0,07 | Сезонная |

* При наличии руководства по эксплуатации или таблички на карданном валу соблюдать установленные в них нормы и периодичность

Приложение Ж

ДАННЫЕ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ

| Ход штока тормозных камер, мм | 20-45 |
| --- | --- |
| Разность хода штока тормозных камер, мм, не более | 8 |
| Момент затяжки гаек колеса, Нм | 160-190 |
| Давление в шинах, МПа | 0,41±0,02 |
| Схема установки шнеков |  |
| Схема установки цепей привода |  |

После натяжения цепных контуров проверить плоскостность звездочек контуров К и Л.                                                                                                          Допуск  плоскостности не более 2 мм.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |