Опрыскиватель прицепной  (Италия)

Опрыскиватель предназначен для поверхностного внесения рабочих растворов, химикатов, пестицидов, а также противопаразитных растворов с добавками микроэлементов или без них.

Модель DUKE (Объём цистерны:  2700 – 3200 – 3700 - 4200 литров)
Штанга системы BDL ( Длинна: 18 – 20 – 21 - 24 метров)

| ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| --- | --- |
| ● РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ШИРИНЕ КОЛЕИ ОСЬ (1500-1800 MM, 1800-2100 MM ПЕРЕВОРОТОМ КОЛЁС, СО СТАНДАРТНЫМИ КОЛЁСАМИ И СТУПИЦАМИ) ● ОСНОВНАЯ ЦИСТЕРНА, БАКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ И МЫТЬЯ РУК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ● НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (250 л\мин.) ● БЛОК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО 5-СЕКЦИОННОГО ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ Ø19mm (ШТАНГИ ОТ 18 ДО 21 M) ● БЛОК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО 7-СЕКЦИОННОГО ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ Ø19mm (ШТАНГИ ОТ 24 ДО 28 M) ● ЖЁСКОЕ ДЫШЛО РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ (СЦЕПНАЯ ПЕТЛЯ Ø 50) ● ПАРАЛЛЕЛОГРАММНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ НА ВЫСОТУ 1500 MM, С БЫСТРОРАЗЪЁМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (1 ПРОСТОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАКТОРА) ● ТРЁХСТРУЙНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ БЫСТРОРАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ВЕЕРНЫЕ ФОРСУНКИ 02-04-06 (KEMATAL) ● ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ● КОМПАКТНАЯ И УДОБНАЯ В ОБСЛУЖИВАНИЙ ПРОМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА КЛАПАНОВ С БЫСТРОСЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЗАПРАВОЧНОГО ШЛАНГА ● СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ГИДРОСМЕСИТЕЛЕЙ ● ПРОТИВОВОЛНОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА ОСНОВНОЙ ЦИСТЕРНЫ ● БАК-СМЕСИТЕЛЬ 35 Л С ПРУЖИННЫМ ПОГРУЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ● ВНУТРЕННЯЯ ПРОМЫВКА ЦИСТЕРНЫ ● ПРОМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА С БЕЗВОЗВРАТНЫМ КЛАПАНОМ ● ЛЕСТНИЦА С ПЛАТФОРМОЙ ● ГРАДУИРОВАННАЯ ШКАЛА СУХОГО ПРОДУКТА ● КОЛЁСА 230/95 R44 (9,5 R44), СТУПИЦЫ С 8 ОТВЕРСТИЯМИ ● ФИКСИРУЮЩИЕ КЛИНЬЯ КОЛЁС ● БАЛАНСИР С ТРОСОВОЙ БЛОКИРОВКОЙ ● ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ШТАНГА С БОКОВЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ ● ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С БЫСТРОРАЗЪЁМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ (1 ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАКТОРА) ● ПРУЖИННЫЕ ПОЛЗУНЫ ● СТАЛЬНАЯ ОКРАШЕННАЯ РАМА ● ПРИБОР БЫСТРОГО КОНТРОЛЯ ● ЯЩИК ДЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ Количество распыляющих форсунок на секциях штанг. |  |

Система автоматического распределения химических препаратов и предупреждения потерь. 



Правильный выбор электронного устройства управления обеспечивает значительные экономические и производственные преимущества. При разработке оборудования компания BARGAM предлагает наиболее передовые технологии мирового уровня для удовлетворения требований своих клиентов. Задачей каждого Spray компьютера (см. таблицу ниже) является контроль  количества (л/га) вносимого препарата. При задании параметров относительно вносимого количества продукта компьютер автоматически контролирует рабочее давление в зависимости от скорости движения машины, обеспечивая постоянный уровень опрыскивания: даже при одностороннем закрытии штанги компьютер поддерживает однородность обработки.

Spray Компьютер позволяет оператору визуализировать следующую информацию:
 ■ Количество литров на гектар при опрыскивании 
■ Количество литров в минуту при опрыскивании

■ Частичное количество внесённых литров 
■ Общее количество внесённых литров 
■ Частично обработанная зона 
■ Общая обработанная зона 
■ Скорость передвижения 
■ Общее пройденное расстояние

Система подачи воды. 

“Традиционная” система подачи воды, уже полностью укомплектованная в своей базовой модели, по требованию, может быть дополнена, другими комплектующими. Техники Bargam внесли улучшения в систему шлангов и других компонентов для увеличения пропускной способности воды и уменьшения образования осадков. Как опция можно заказывать и систему непрерывной циркуляции которая препятствует накоплению отложений в шлангах.